BIZTONSÁGI  ADATLAP

Benzoil-peroxid                                                                        Kiállítás/javítás kelte: 2010.05.03.

1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA

Anyagnév:			Benzoil-peroxid

Vegyipari alapanyag

Forgalmazó/Importáló cég neve: Kat-Chem Kft.

Cím, telefon, fax:                      1147 Budapest, Gervay u. 77.,

Telefon: (06-1)-221-9945, (06-1)-363-0194,

Fax: (06-1)-383-5784

Forgalomba hozatalért felelős személy: Dr. Szabolcsi Tamás

Sürgősségi telefon: (06-1)-221-9945, (06-1)-363-0194, 06-20-919-1525

Az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) telefonszáma:

(06 1) 476 6464, 06 80 201 199

2. AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ ÖSSZETÉTEL/INFORMÁCIÓ

Anyagnév: Benzoil-peroxid

CAS szám: 94-36-0

EU szám: 202-327-6

Veszélyjel(ek): Xi, E

R mondatok: R2, R36, R43

3. Veszélyesség szerinti besorolás

E - Robbanásveszélyes

Xn - ártalmas

R2 Ütés, súrlódás, tűz vagy más gyújtóforrás robbanást okozhat.

R36 Szemizgató hatású

R43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

A sérültet távolítsa el azonnal a veszélyeztetett övezetből, fektesse kényelmes helyzetbe, lazítsa meg szoros ruhadarabjait. A sérültet takarja be, ne engedje lehűlni. Légzéskimaradás esetén adjon mesterséges lélegeztetést. Minden esetben ki kell kérni az orvos tanácsát, szükség van azonnali orvosi felügyeletre!

Belélegzés esetén:

Vigye a sérültet friss levegőre, és helyezze nyugalomba. A termék belélegzése vagy az általa okozott marás esetén azonnali orvosi segítség szükséges. A mérgezés első tünetei több óra eltelte után jelentkezhetnek, ezért legalább 48 órás orvosi felügyelet szükséges. Eszméletvesztés veszélyes esetén a pihentetés és a szállítás stabil oldalfekvő helyzetben történjen.

Bőrre kerülés esetén:

A szennyezett ruházatot azonnal el kell távolítani, majd lemosni bő vízzel.

Szembe jutás esetén:

Szembe jutás esetén azonnal bő vízzel öblítse legalább 15 percen keresztül, miközben húzza szét a szemhéjat ujjaival.

Lenyelés esetén:

Lenyelés esetén - ha a sérült eszméleténél van - mossa ki a száját vízzel. Azonnal orvost kell hívni. Hánytatni tilos!

5. Tűzveszélyesség

Megfelelő tűzoltószerek:			             CO2, hab

Biztonsági okokból alkalmatlan oltóanyagok:	Víz

Tűz esetén felszabaduló anyagok:		Nem ismert

Különleges védőfelszerelés:		Tűzoltásba beavatkozók részére szükség van különleges védőfelszerelésre

6. Óvintézkedés baleset esetén

Konzultálni kell szakértővel! Zárja le a szennyezett területet, és akadályozza meg a csatornába jutást. Vegyen fel védőruházatot. A kiömlött anyagot edényekbe kell gyűjteni. Óvatosan össze kell gyűjteni a maradékot, azután biztonságos helyre kell vinni. Szellőztessen ki és a kiszóródás helyét mossa fel, amíg teljesen el nem tűnik a szennyezés. A felitatáshoz használjon abszorbenseket.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Kezelés:		Nincs különösebb előírás.

Tárolás:		Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban hűvös helyen kell tárolni.

Közvetlen napsugárzástól és fagyástól védeni kell.

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

Légzésvédelem:	Nem szükséges

Kézvédelem:		Gumikesztyű használata szükséges (EN 347 III. kat.)

Szemvédelem:		Védőszemüveg vagy maszk használata ajánlott

Bőrvédelem:                   Védőcipő használata szükséges (EN 347)

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Fizikai állapot :			 	por, szilárd

Szín:					fehér

Szag:					érezhető

Olvadáspont				n.a.

Forráspont:				n. a.

Gyulladáspont:				n. a.

Lobbanáspont:				n. a.

Tűzveszélyesség:			nem tűzveszélyes

Robbanás veszélyes tulajdonságok:	n. a.

Oxidáló képesség:			n. a.

Gőznyomás:				n. a.

Relatív sűrűség:                                      n. a.

Oldékonyság vízoldhatóság:   	            nem oldódik

Megoszlási hányados (n-oktanol/víz):	n a.

Viszkozitás:				n. a.

Gőzsűrűség:				n. a.

Párolgási szám:			             n. a.

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

Stabilitás:				Stabil készítmény

Helyzetek melyeket kerülni kell:		Hő, ütés, súrlódás, gyújtóforrás

Anyagok melyeket kerülni kell:		Savak, reduktív anyagok, polimerizáló katalizátortól

Veszélyes bomlástermékek:                    mérgező gázok

Veszélyes reakciók:                                 Nem ismert

11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK

Xn - ártalmas

R36 Szemizgató hatású

R43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

12. ÖKOTOXICITÁS

Nem veszélyes azonosítottan a vízi környezetre.

A talajba és csatornába való kerülést meg kell előzni!

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

Megfelelő égetőműben a vonatkozó szabályok figyelembe vételével égessük el.

Vonatkozó szabályozások: 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról, 16/2001. sz. KÖM rendelet a hulladékok jegyzékéről, 98/2001. sz. Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről, 120/2004. sz. Korm. rendelet az Európai Közösségen belüli, az oda irányuló és az onnan kifelé történő hulladékszállítás felügyeletéről és ellenőrzéséről

Ártalmatlanítás: D10 Hulladékégetés szárazföldön

Szennyezett csomagolás: Veszélyes hulladékként kezelendő. A szennyezett csomagolás hulladékkódja: 15 01 10* veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolás

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ

UN szám: 3104

Veszélyességi osztály: 5.2

Csom. csoport: -

Helyes szállítási megnevezés: UN 3104 C TÍPUSÚ, SZILÁRD SZERVES PEROXID (benzoil-peroxid), 5.2

15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

Veszélyszimbólum(ok):

E - Robbanásveszélyes

Xn - ártalmas

R mondat(ok):

R2 Ütés, súrlódás, tűz vagy más gyújtóforrás robbanást okozhat.

R36 Szemizgató hatású

R43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

S mondat(ok):

S3/7 Az edényzet jól lezárva, hűvös helyen tartandó

S14 Savaktól, reduktív anyagoktól, polimerizáló katalizátortól távol tartandó

S36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni

Vonatkozó jogszabályok

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól és a rendelet módosításai, 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról, 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról és a rendelet módosításai, 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről és a rendelet módosításai, 41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról és a rendelet módosításai, 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről, 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról, 16/2001. sz. KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről, 98/2001. sz. Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről, 120/2004. sz. Korm. rendelet az Európai Közösségen belüli, az oda irányuló és az onnan kifelé történő hulladékszállítás felügyeletéről és ellenőrzéséről

Az adatlap megfelel a 26/2007. (VI. 7.) EüM rendeletének, mely hatályba helyezte a 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlament és tanácsi rendeletet (REACH).

16. EGYÉB

R mondat(ok):

R2 Ütés, súrlódás, tűz vagy más gyújtóforrás robbanást okozhat.

R36 Szemizgató hatású

R43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

A biztonsági adatlap tartalmát a legjobb ismereteink szerint állítottuk össze, az anyaggal kapcsolatos biztonsági információkat tartalmazzák, és nem a termék tulajdonságait garantálják. Az adatlap legjobb tudomásunk szerint helyes és pontos, de az átadott információkért garanciát vállalni nem tudunk, hiszen a felhasználás körülményei hatáskörön kívül esnek.