BIZTONSÁGI  ADATLAP

N-ETILMORFOLIN                                                            Kiállítás/javítás kelte: 2011.07.05.

1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Márkanév:			N-ETILMORFOLIN

Gyártó: 			             Acros Organics

Janssen Pharmaceuticalaan 3a, 2440 Geel, Belgium

Információ:			Tel: +32(0) 14575211

Forgalmazó/importáló:		KAT-CHEM Kft.

1147 Budapest, Gervay u. 77/a.

Tel: +36 (1) 221-9945  Fax: +36 (1) 3835784

e-mail: kat-chem@kat-chem.hu  web: www.kat-chem.hu

Forgalomba hozatalért felelős személy: Dr. Szabolcsi Tamás

Sürgősségi telefon: 06-20-9-191-525

Az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) telefonszáma:

(06 1) 476 6464, 06 80 201 199

2. A veszély meghatározása

Az anyag vagy keverék osztályozása:

Xn - ártalmas

R10 Kis mértékben tűzveszélyes.

R20/22 Belélegezve és lenyelve ártalmas

R36 Szemizgató hatású.

Címkézési elemek:

Veszélyszimbólum(ok):

Xn - ártalmas

R mondat(ok):

R10 Kis mértékben tűzveszélyes.

R20/22 Belélegezve és lenyelve ártalmas

R36 Szemizgató hatású.

S mondat(ok):

S16 Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás

S24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást

3. Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

| Összetétel | EU szám | CAS szám | Jelölés | R mondatok | Koncentráció |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N-etilmorfolin | 202-885-0 | 100-74-3 | Xn | R10, R20/22, R36 | 99 % |

4. Elsősegélynyújtás

A sérültet távolítsa el azonnal a veszélyeztetett övezetből, fektesse kényelmes helyzetbe, lazítsa meg szoros ruhadarabjait. A sérültet takarja be, ne engedje lehűlni. Légzéskimaradás esetén adjon mesterséges lélegeztetést. Minden esetben ki kell kérni az orvos tanácsát, szükség van azonnali orvosi felügyeletre!

Belélegzés esetén:

Vigye a sérültet friss levegőre, és helyezze nyugalomba. A termék belélegzése vagy az általa okozott marás esetén azonnali orvosi segítség szükséges. A mérgezés első tünetei több óra eltelte után jelentkezhetnek, ezért legalább 48 órás orvosi felügyelet szükséges. Eszméletvesztés veszélyes esetén a pihentetés és a szállítás stabil oldalfekvő helyzetben történjen.

Bőrre kerülés esetén:

A szennyezett ruházatot azonnal el kell távolítani, majd lemosni bő vízzel.

Szembe jutás esetén:

Szembe jutás esetén azonnal bő vízzel öblítse legalább 15 percen keresztül, miközben húzza szét a szemhéjat ujjaival.

Lenyelés esetén:

Lenyelés esetén - ha a sérült eszméleténél van - mossa ki a száját vízzel. Azonnal orvost kell hívni. Hánytatni tilos!

5. Tűzvédelmi intézkedések

Oltóanyag:

Megfelelő tűzoltószerek:			             CO2, hab

Biztonsági okokból alkalmatlan oltóanyagok:	Nem ismert

Tűz esetén felszabaduló anyagok:		Nem ismert

Különleges védőfelszerelés:		Tűzoltásba beavatkozók részére nincs szükség különleges védőfelszerelésre

Az anyagból vagy a keverékekből származó különleges veszélyek:

Mérgező gázok szabadulhatnak fel

6. Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

Konzultálni kell szakértővel! Zárja le a szennyezett területet, és akadályozza meg a csatornába jutást. Vegyen fel védőruházatot. A kiömlött anyagot edényekbe kell gyűjteni. Óvatosan össze kell gyűjteni a maradékot, azután biztonságos helyre kell vinni. Szellőztessen ki és a kiszóródás helyét mossa fel, amíg teljesen el nem tűnik a szennyezés. A felitatáshoz használjon abszorbenseket.

7. Kezelés és tárolás

Kezelés:		Nincs különösebb előírás. Kerülje a kontaktust az anyaggal.

Tárolás:		Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban hűvös helyen kell tárolni.

Közvetlen napsugárzástól és fagyástól védeni kell.

8. Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

Légzésvédelem:	Szükséges

Kézvédelem:		Gumikesztyű használata szükséges (EN 347 III. kat.)

Szemvédelem:		Védőszemüveg vagy maszk használata ajánlott (EN 166 F)

Bőrvédelem:                   Munkavédelmi cipő használata ajánlott (EN 347)

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Fizikai állapot :				folyadék

Szín:					színtelen

Szag:					termékre jellemző

pH-érték                           		n. a.

Olvadáspont				n. a.

Forráspont:				139°C

Gyulladáspont:				27°C

Tűzveszélyesség:			gyúlékony

Robbanás veszélyes tulajdonságok:	n. a.

Oxidáló képesség:			n. a.

Gőznyomás:				n. a.

Relatív sűrűség:                                      0,9 g/ml

Oldékonyság vízoldhatóság:   		nem oldódik

Poláros oldószerben (etanol):		n. a.

Apoláros oldószerben (n-oktanol):	n. a.

Megoszlási hányados (n-oktanol/víz):	n. a.

Viszkozitás:				n. a.

Gőzsűrűség:				n. a.

Párolgási szám:			             n. a.

10. Stabilitás és reakciókészség

Stabilitás:				Stabil készítmény

Helyzetek melyeket kerülni kell:		Hőtől távol tartandó

Anyagok melyeket kerülni kell:		Oxidáló anyagok

Veszélyes bomlástermékek:                    Nitrogén oxid, szén monoxid, szén dioxid

Veszélyes reakciók:                                 N.a.

11. Toxikológiai adatok

R20/22 Belélegezve és lenyelve ártalmas

R36 Szemizgató hatású.

Akut hatás orálisan: Súlyosan irritálja a nyálkahártyát, intenzív hányást idézhet elő

Akut hatás bőrön: Bőrpirt, gyulladást okozhat

Akut hatás légző rendszerre: Ártalmas

Akut hatás szembe kerülés esetén: Szemizgató hatású

Bőrrel való érintkezés ismételt mérgezési hatása: Bőrpirt, gyulladást okozhat

Szembe kerülés esetén ismételt mérgezési hatása: Szemizgató hatású

Belélegzés esetén ismételt mérgezési hatása: Ártalmas

Szenzibilizáció belélegzés esetén: Nincs

Szenzibilizáció bőrre kerülés esetén: Nincs

Egyéb információ: Nem ismert

12. Ökológiai információk

Perzisztencia és lebonthatóság: Nem ismert

Bioakkumulációs képesség: Nem ismert

Nincsen azonosított környezetkárosító hatása.

A talajba és csatornába való kerülést meg kell előzni!

13. Ártalmatlanítási szempontok

Megfelelő égetőműben a vonatkozó szabályok figyelembe vételével égessük el.

Vonatkozó szabályozások: 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról, 16/2001. sz. KÖM rendelet a hulladékok jegyzékéről, 98/2001. sz. Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről, 120/2004. sz. Korm. rendelet az Európai Közösségen belüli, az oda irányuló és az onnan kifelé történő hulladékszállítás felügyeletéről és ellenőrzéséről

Ártalmatlanítás: D10 Hulladékégetés szárazföldön

Szennyezett csomagolás: Veszélyes hulladékként kezelendő. A szennyezett csomagolás hulladékkódja: 15 01 10* veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolás

14. Szállításra vonatkozó információk

UN 1993 GYÚLÉKONY FOLYÉKONY ANYAG,. M.N.N. (N-etilmorfolin), 3, PG III

15. Szabályozással kapcsolatos információk

Vonatkozó jogszabályok

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól és a rendelet módosításai, 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról, 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról és a rendelet módosításai, 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről és a rendelet módosításai, 41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról és a rendelet módosításai, 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről, 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról, 16/2001. sz. KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről, 98/2001. sz. Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről, 120/2004. sz. Korm. rendelet az Európai Közösségen belüli, az oda irányuló és az onnan kifelé történő hulladékszállítás felügyeletéről és ellenőrzéséről, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet módosításáról; A bizottság 453/2010/EU rendelete  a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK rendelet módosításáról; 1272/2008/EK az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról

16. Egyéb információk

A biztonsági adatlap tartalmát a legjobb ismereteink szerint állítottuk össze, az anyaggal kapcsolatos biztonsági információkat tartalmazzák, és nem a termék tulajdonságait garantálják. Az adatlap legjobb tudomásunk szerint helyes és pontos, de az átadott információkért garanciát vállalni nem tudunk, hiszen a felhasználás körülményei hatáskörön kívül esnek.